## Slide 1: Portada
CAD en máquinas eléctricas
J. Ignacio Candela
Cuatrimestre Q3, optativa, 6 creditos

## Slide 2: Presentación
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Estructuración de la asignatura
Profesores
  José Ignacio Candela, teoría y aplicación eléctrica y coordinador, TR1-056
  José Luis Lapaz, teoría y aplicación de dibujo, TR1-107
Evaluación
  30 % en examen final
  70 % en practicas semanales
  6 prácticas de dibujo
  6 prácticas eléctricas
Material
  Programa de elementos finitos FEMM y su manual, en campus digital
  Resúmenes de clase de teoría
  Manual de prácticas eléctricas
CAD en máquinas eléctricas

## Slide 3: Presentación
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Estructuración de la asignatura, parte eléctrica
Programa
  Introducción a los elementos finitos
  Elementos de diseño
  Problemas de electrostática
  Problemas de magnetostática
  Problemas magnéticos de baja frecuencia
  Condiciones de contorno
  Medidas con el posprocesador
  Modelado de elementos especiales
  Otros modelos de simulación
CAD en máquinas eléctricas
Objetivo
  Que el alumno conozca los elementos finitos como herramienta de diseño y ensayo de dispositivos eléctricos.

## Slide 4: Presentación
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Introducción a los elementos finitos
CAD en máquinas eléctricas
¿Qué es?
  Una herramienta informática que permite simular las leyes físicas en unos materiales, sometidos a unas señales determinadas y en un entorno determinado
Se puede dedicar a resolver problemas de ...
  Campos eléctricos y magnéticos, motores, transformadores, líneas ...
  Cálculo mecánico y de estructuras, deformaciones, tensiones ...
  Cálculo térmico, flujos de calor, mapas de temperatura ...
  Mecánica de fluidos, acústica, reacciones químicas, difusión, óptica, semiconductores, ondas, ... y combinaciones de varias materias.
Se divide en
  Preprocesador, en el que se pueden realizar dibujos, asignar propiedades a los materiales y al entorno
  Una parte de triangulación y cálculo automático
  Un posprocesado, en que se puede ver grafica o numéricamente los resultados de la simulación

## Slide 5: Presentación
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Introducción a los elementos finitos, preprocesado
CAD en máquinas eléctricas
  Geometría básica, unidades de medida, tipo de problema
  Asignación de nombres a los materiales y precisión de resolución
  Asignación de características y propiedades a los nombres de materiales
  Condiciones del entorno del ensayo

## Slide 6: Presentación
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Introducción a los elementos finitos, análisis
CAD en máquinas eléctricas
  Construcción de la malla en los diferentes elementos
  Cálculo del sistema, con tiempos de cálculo proporcionales al numero de nodos, hasta 1000 – 2000 nodos pocos segundos.

## Slide 7: Presentación
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Introducción a los elementos finitos, posprocesado
CAD en máquinas eléctricas
  Permite ver los resultados de cálculo en forma gráfica
  Permite tomar medidas de diferentes magnitudes en cualquier punto del circuito
  Permite representar la variación de una magnitud en una zona o camino determinado

## Slide 8: Tipos de problema
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Un problema electrostático
CAD en máquinas eléctricas
  Problema en que aparecen tensiones a frecuencia cero y carga inmóviles
  Matemáticamente se da la relación
  Para calculo de condensadores, aisladores, cables de alta tensión, campo eléctrico en torno a una línea de AT en un instante determinado, ...
Material de entorno aire
Una placa de condensador a +100 y otra a –100 V
Línea equipotencial
Mapa de colores indicando campo eléctrico, más oscuro más campo

## Slide 9: Tipos de problema
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Un problema magnetostático
CAD en máquinas eléctricas
  Problema en que aparecen corrientes a frecuencia cero y imanes permanentes
  Matemáticamente se da la relación
  Para calculo de bobinas en cc, circuitos con imanes permanentes, y circuitos en general donde la corrientes inducidas sean despreciables.
Material de entorno aire
Bobina de 100 espiras y 1 A, la parte superior corrientes entrantes y la inferior salientes
Líneas de campo magnético
Mapa de colores indicando densidad de flujo magnético, más oscuro más campo

## Slide 10: Tipos de problema
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Un problema magnético-harmónicos
CAD en máquinas eléctricas
  Problema en que aparecen corrientes a frecuencia distinta de cero y las corrientes inducidas son importantes
  Matemáticamente se da la relación
  Para calculo de motores de inducción, hornos de inducción, bobinas acopladas, transformadores....
Material de entorno aire
Disco metálico con mapa de distribución de corrientes inducidas en colores
Material magnético
Horno de inducción, para calentar piezas metálicas conductoras
Bobina de excitación a 10000 Hz
Entrehierro

## Slide 11: Diseño
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Elementos de diseño
CAD en máquinas eléctricas
El programa de elementos finitos FEMM
  Es de libre distribución (junio/2004) y no tiene limitación de nudos
  Permite hacer cálculos electrostáticos, magnetostáticos y magnéticos de baja frecuencia
  Tiene un posprocesador potente y sencillo de utilizar
  Ocupa apenas 2 MB, operando bajo Windows
Definiciones básicas de un nuevo problema
  Si creamos un nuevo problema nos preguntara si es magnético o electrostático
  Después debemos hacer unos ajustes en la definición del problema a través del la opción “Problem” del menú principal

## Slide 12: Diseño
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Elementos de diseño, un nuevo problema
CAD en máquinas eléctricas
  Tipo de problema: planar, en coordenadas cartesianas; o axionometrico, en coordenadas cilíndricas, radios y alturas, ambos en 2 dimensiones.
  Unidades de longitud del dibujo, mm, cm o m.
  Frecuencia de operación del problema, si se indica 0 Hz, será un problema magnetostático, en electrostática no sale la casilla.
  “Depth” profundidad teórica del dibujo, se utilizara en los cálculos para estimar fuerzas o caídas de tensión totales del modelo.
  Precisión en la resolución numérica del problema, la mínima es 1x10-8
  Ángulo mínimo de los triángulos en la creación de la malla del problema, es variable de 1 a 33,8, y solo en caso de problemas al mallar se debe bajar.
  Y por último un campo de comentarios al problema

## Slide 13: Diseño
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Elementos de diseño, un nuevo problema
CAD en máquinas eléctricas
Ajustes de la rejilla de dibuja, “Grid”
  Se tienen una serie de botones en el menú para visualizar, definir y ajustar el dibujo a la rejilla.
  En este tipo de programas es importante dibujar ajustado a una rejilla, pues todas la formas cerradas, por ejemplo un cuadrado de material, deben estar bien cerradas, el programa detectaría una mala conexión entre rectas, aunque no se apreciase en el dibujo, dando fallos de calculo.
Ver Rejilla
Ajustar puntos del dibujo a la rejilla
Define tamaño de rejilla y tipo de coordenadas

## Slide 14: Diseño
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Elementos de diseño, el dibujo
CAD en máquinas eléctricas
X A/mm2
Una pequeña línea dejada en el dibujo, aumenta mucho el número de triángulos en esta zona, y puede hacer imposible el trazado de los mismos
  Teóricamente un programa de elementos finitos puede resolver un problema tan complicado como se quiera, pero para reducir el tiempo de cálculo y los parámetros a definir en el mismo se debe simplificar el problema en la medida de lo posible.
  Por ejemplo sustituyendo una ranura real de motor, con aislante, conductores separados asilados, por una ranura con una densidad de corriente equivalente.
  Líneas o puntos muy cerca unos de otros puede ralentizar el cálculo de triangulación.

## Slide 15: Diseño
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Elementos de diseño, el dibujo
CAD en máquinas eléctricas
  El programa permite importar ficheros de dibujo de Autocad, en formato DXF, desde el menú “File”
  Se puede dibujar directamente con el programa con un sencillo editor de gráficos, en el que primero se han de marcar los puntos, y luego los segmentos entre ellos.
Para trazado de segmentos rectos entre dos puntos. Si dos segmentos se cortan crean el punto de intersección
Para trazado de arcos entre dos puntos, entre 1 y 180 grados. El arco se traza del primer al segundo puntos en la dirección de las agujas del reloj. El número de segmento indica la precisión del trazado, mayor a mayor precisión.
Para marcar puntos en el dibujo, con el ratón, o con la tecla “TAB” dando la coordenadas del punto
Para dar nombre a los materiales, los materiales siempre tienen que ser superficies cerradas.

## Slide 16: Diseño
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Elementos de diseño, el dibujo
CAD en máquinas eléctricas
  Lo primero para dibujar es la introducción de puntos, por ratón o teclado, que serán los extremos de rectas y arcos.
  Cualquier superficie cerrada, por rectas o arcos, se tiene que definir como material.
Para deseleccionar
Para seccionar puntos, líneas, arcos o materiales.
Para introducir por teclado coordenadas de puntos o materiales
Para editar propiedades de puntos, líneas, arcos o materiales
Para crear puntos o materiales, o seleccionar los puntos de principio y fin de líneas, y arcos
Para borrar lo seleccionado

## Slide 17: Diseño
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Elementos de diseño, edición del dibujo
CAD en máquinas eléctricas
Mover
Ventana de “Mover” o “Copiar”, en que se permite la rotación o translación, simple o múltiple
Formato de selección, rectangular o circular
Borrar
Copiar
Simetría
Escalado
Ejemplo de edición, rotación de 60º seis veces

## Slide 18: Electrostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de electrostática, propiedades
CAD en máquinas eléctricas
  Después de realizar el dibujo se deben asignar propiedades a los puntos, líneas y materiales
  Para ello tenemos el menú “Propiedades”, que nos permitirá está asignación.
  Este menú, incluye una librería de materiales, que se puede pasar a nuestro modelo y ampliar.
Materiales del modelo actual
Librería de materiales

## Slide 19: Electrostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de electrostática, propiedades de materiales
CAD en máquinas eléctricas
  Desde la opción de “Materiales” del menú propiedades, se pueden crear nuevos materiales, borrar y editar o modificar
  Los datos de un material han de ser, el Nombre, la permitividad relativa εr en ambos ejes, habitualmente la misma, si el material no es anisótropo.
  Y en caso de existir la densidad volumétrica de carga.

## Slide 20: Electrostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de electrostática, propiedades de líneas
CAD en máquinas eléctricas
  Las propiedades de las líneas, sirven para definir características especiales de la superficie de un material, tensión o carga superficial, y para definir las condiciones de frontera o contorno del problema
  Las condiciones de frontera más utilizadas son de potencial o densidad de carga igual a cero, en ambos casos si la frontera o límite del dibujo está alejado del objeto que centra el estudio el resultado es parecido a un espacio infinito.
  Las condiciones de frontera “periódicas” y “antiperiódicas” representan simetrías del dibujo y sirven para simplificarlo, se comentarán más en el circuito magnético.

## Slide 21: Electrostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de electrostática, conductores
CAD en máquinas eléctricas
  Son también propiedades de líneas o puntos, en que se dará la condición de equipotencialidad que distingue a los conductores
  Se puede especificar su tensión o su carga total.
  El programa podrá calcular la otra magnitud no especificada, una vez simulado y con ello se puede calcular la su capacidad.

## Slide 22: Electrostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de electrostática, propiedades de punto
CAD en máquinas eléctricas
  En alguno casos puede interesar dar propiedades a un punto, esta puede ser su tensión o su carga lineal.
  Por ejemplo la tensión de las tres fases de una línea aérea trifásica, representada por tres puntos y el plano de tierra.
  En toda simulación electrostática tiene que haber por lo menos un punto con potencial definido, por ejemplo cero, para que se pueda resolver.

## Slide 23: Electrostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de electrostática, análisis
CAD en máquinas eléctricas
  Antes de realizar el análisis del circuito conviene ver el mallado, para comprobar que es suficientemente denso en las zonas deseadas del problema.
  Si el mallado automático no da la resolución deseada puede en líneas y bloques especificarse el tamaño de la malla.
  Antes de poder ver los resultados o cada vez que se cambie algo del modelo se tendrá, repetir los cálculo, la duración de estos depende del número de nudos de la malla.
  Después de esto se puede entrar en el posprocesador.
Análisis o cálculo
Abrir posprocesador, medidas
Mallado o triangulación del dibujo
Tamaño de la malla manual

## Slide 24: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático
CAD en máquinas eléctricas
  El posprocesador es el programa que nos ayuda a tomar medidas y a visualizar resultados.
Zoom del dibujo
Visualización de resultados por líneas, colores o vectores
Visualizar o ajusta la rejilla
Creación o apertura de un problema
Selección o creación de puntos, líneas o bloques para medidas o gráficos
Selección del tipo de gráfico o cálculo a realizar
Movimiento del dibujo

## Slide 25: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, medidas de punto
CAD en máquinas eléctricas
  Si señalamos con el ratón un punto cualquiera en nuestro dibujo, el sistema automáticamente muestra el valor de las variables para dicho punto.
  Los datos mostrados son: coordenadas x e y; tensión; valor absoluto de la densidad de flujo eléctrico o vector desplazamiento; densidad de flujo eléctrico en la dirección x e y; valor absoluto de campo eléctrico; campo eléctrico en la dirección x e y; permitividades relativas; y densidad de energía electrostática.
Tabla de datos de dicho punto
Tener activada la selección de puntos, y señalar y lugar del dibujo con el ratón

## Slide 26: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, gráficos de línea
CAD en máquinas eléctricas
  Si definimos una línea en el dibujo, el sistema puede representarnos una gráfica con la variación de una magnitud, V, D o E, a lo largo de dicha línea.
  En el ejemplo el campo eléctrico, valor absoluto, en un radio cualquiera imaginario de un cable de alta tensión de dos capas.
Resultado gráfico, de E, eje vertical, en función de longitud, eje horizontal
Elegir la magnitud a representar
Gráfica de una magnitud a lo largo de una línea

## Slide 27: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, integrales de línea
CAD en máquinas eléctricas
  Si definimos una línea en el dibujo, el sistema puede calcularnos la integral (sumatorio) de algunos valores importantes: E*t, sumatorio de campo a lo largo de la línea, igual a potencial; D*n, sumatorio de densidad de flujo perpendicular a la línea, si es cerrada, carga interior; longitud y área de la línea trazada; fuerza en el eje x e y de lo que haya en un contorno cerrado, y lo mismo para el par respecto al punto 0,0.
Opciones en el cálculo de la integral de línea
Resultados de la medida, fuerza
Línea cerrada en torno a una placa de condensador
Cálculo de la integral de línea

## Slide 28: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, integrales de volumen
CAD en máquinas eléctricas
  Si seleccionamos un bloque del dibujo, el sistema sobre él nos puede calcular: energía electrostática almacenada; área y volumen del bloque; valor medio de campo eléctrico o densidad de flujo; y fuerza o par (respecto a 0,0) ejercido sobre ese bloque, sólo si el bloque elegido esta rodeado de materiales de permitividad relativa igual a 1, aire o similar.
Opciones en el cálculo de la integral de volumen
Resultados de la medida, área
Bloque o material seleccionado para el cálculo
Cálculo de la integral de volumen

## Slide 29: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, conductores
CAD en máquinas eléctricas
  Si pedimos medidas sobre los conductores, si hemos definido alguno en el problema, podremos elegir sobre que conductor queremos datos, y el sistema nos dará la tensión y la carga total del conductor
Elección de conductor y resultados
Medidas sobre conductores

## Slide 30: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, equipotenciales
CAD en máquinas eléctricas
  Si seleccionamos el botón de líneas de contorno, podemos visualizar las líneas equipotenciales, elegir su número y su rango máximo y mínimo.
  En el ejemplo líneas equipotenciales en torno a las placas de un condensador, paralelas entre las placas y se curvan en el exterior.
Menú de ajuste de la líneas equipotenciales
Línea equipotencial en torno a las placas de un condensador
Visualizar equipotenciales

## Slide 31: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, coloreado
CAD en máquinas eléctricas
  El dibujo se puede colorear en función de tres magnitudes, tensión, V, densidad de flujo eléctrico, D, y campo eléctrico, E.
  El programa muestra también la leyenda de los colores, cuyo máximo y mínimo se puede ajustar.
Menú de selección y ajuste
Campo eléctrico en torno a un condensador
Leyenda

## Slide 32: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador electrostático, vectores
CAD en máquinas eléctricas
  El dibujo se pueden representar vectores, de densidad de flujo eléctrico, D, y campo eléctrico, E, para ver la dirección e intensidad de estos campos.
  Los vectores se ajuntan al tamaño de la rejilla, y tiene un factor de escala seleccionable en el menú despleglable.
Menú de selección y ajuste de la escala
Vector de campo en cada punto de rejilla
Visualizar vectores

## Slide 33: Ejemplo
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Ejemplo, campo eléctrico en una tormenta
CAD en máquinas eléctricas
Torre con máximo campo eléctrico
Nube a 4 MV
Tierra y edificios a 0 V

## Slide 34: Ejemplo
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Ejemplo, campo eléctrico en el explosor de esferas
CAD en máquinas eléctricas
Punto de campo máximo
Esfera conductora a potencial 0 V
Línea equipotencial
Esfera conductora a potencial 30000 V

## Slide 35: Ejemplo
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Ejemplo, campo eléctrico en dos soportes de igual altura, uno puntiagudo y otro redondeado
CAD en máquinas eléctricas
Campo uniformemente repartido
Por colores y por vectores punto de campo máximo

## Slide 36: Magnetostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de magnetostática, propiedades
CAD en máquinas eléctricas
  Después de realizar el dibujo se deben asignar propiedades a los puntos, líneas y materiales
  Para ello tenemos el menú “Propiedades”, que nos permitirá está asignación.
  Este menú, incluye una librería de materiales, que se puede pasar a nuestro modelo y ampliar.
Materiales del modelo actual
Librería de materiales

## Slide 37: Magnetostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de magnetostática, propiedades de materiales
CAD en máquinas eléctricas
Materiales del modelo actual
Materiales magnéticos lineales o no lineales
Si lineales indicar μ relativa
Si no lineal indicar puntos de la curva B-H
Conductividad del material
Si en un imán permanente indicar su fuerza coercitiva
Densidad de corriente

## Slide 38: Magnetostatica
  En materiales magnéticos no lineales tenemos que entrar pares de valores de densidad de flujo, B y intensidad de campo magnético, H, hasta conseguir la característica deseada.
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de magnetostática, propiedades de materiales
CAD en máquinas eléctricas
Pares de puntos
Gráfica B-H no lineal

## Slide 39: Magnetostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de magnetostática, propiedades de líneas
CAD en máquinas eléctricas
  Las propiedades de las líneas, sirven para definir características especiales de la superficie de un material, ejes de simetria, y para definir las condiciones de frontera o contorno del problema
  Las condiciones de frontera más utilizadas son de potencial magnetico, A, igual a cero, hace las funciones pared aislante magneticamente.
  Las condiciones de frontera “periódicas” y “antiperiódicas” representan simetrías del dibujo y sirven para simplificarlo.

## Slide 40: Magnetostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de magnetostática, propiedades de líneas
CAD en máquinas eléctricas
El diámetro de esta máquina está dividido en dos segmentos, que presentan una simetría periódica, un par de polos
Los radios de esta máquina presentan una simetría anti-periódica, un solo polo

## Slide 41: Magnetostatica
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas de magnetostática, propiedades de punto
CAD en máquinas eléctricas
  En alguno casos puede interesar dar propiedades a un punto, esta puede ser su potencial magnético,A, (0 normalmente) o la corriente del punto.
  Por ejemplo la corriente de las tres fases de una línea aérea trifásica, representada por tres puntos y el plano de tierra.
  En toda simulación magnetostática tiene que haber por lo menos un punto con potencial definido, por ejemplo cero, para que se pueda resolver.

## Slide 42: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, medidas de punto
CAD en máquinas eléctricas
  Si señalamos con el ratón un punto cualquiera en nuestro dibujo, el sistema automáticamente muestra el valor de las variables para dicho punto.
  Los datos mostrados son: coordenadas x e y; el potencia magnético, A; la densidad de flujo, B; la intensidad de campo, H; la permeabilidad magnética relativa, μ ; la densidad de energía magnética y la densidad de corriente.
Tabla de datos de un punto
Tener activada la selección de puntos, y señalar un lugar del dibujo con el ratón

## Slide 43: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, gráficos de línea
CAD en máquinas eléctricas
  Si definimos una línea en el dibujo, el sistema puede representarnos una gráfica con la variación de una magnitud, A, B o H, a lo largo de dicha línea.
  Las magnitudes vectoriales las puede representar en valor absoluto, en la dirección de la línea (*t) o en perpendicular a la línea (*n).
Resultado gráfico, de B*n, en el entrehierro de un motor de corriente continua
Elegir la magnitud a representar
Gráfica de una magnitud a lo largo de una línea

## Slide 44: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, integrales de línea
CAD en máquinas eléctricas
  Si definimos una línea en el dibujo, el sistema puede calcularnos la integral (sumatorio) de algunos valores importantes: B*n, sumatorio de la densidad de flujo magnético que atraviesa perpendicularmente la línea, igual al flujo magnético que lo atraviesa, en Wb. Se puede calcular el flujo de un polo de motor.
  H*t, sumatorio de la intensidad de campo a lo largo de la línea, da la fuerza magnetomotriz de ese trozo de circuito, si es cerrada por el camino del flujo la fuerza magnetomotriz total, en A.
  Longitud del contorno.
  Fuerza o par (respecto a 0,0) de lo que queda encerrado por la línea, la línea debe al menos estar separada un triangulo de malla de cualquier superficie.
  (B*n)^2, para calcular flujo eficaces, se utiliza poco.

## Slide 45: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, integrales de volumen
CAD en máquinas eléctricas
  Si seleccionamos un bloque del dibujo, el sistema sobre él nos puede calcular las siguientes integrales:
  A*J, su resultado dividido por la intensidad que atraviesa el elemento seleccionado al cuadrado, nos dará su autoinductancia en circuitos lineales
  A puede servir para calcular inductancias mutuas, consultar manual.
Opciones en el cálculo de la integral de volumen
  Energía magnética
  Pérdidas resistivas, I2 R, en el material elegido
  Sección del material seleccionado
  Pérdidas totales
  Corriente total de la sección elegida
  Volumen del material
  Fuerza y par sobre un material por el que pase una corriente (Lorentz), solo aplicable si están rodeados de permeabilidad 1.

## Slide 46: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, integrales de volumen
CAD en máquinas eléctricas
  Coenergía magnética, puede servir para evaluar la fuerza debida a un pequeño desplazamiento,
Opciones en el cálculo de la integral de volumen
  Fuerza y par (respecto a 0,0) del material seleccionado, tiene que estar rodeado de aire o permeabilidad unidad.
  R^2, para calcular el momento de inercia del material seleccionado, se multiplica esta cantidad por la densidad del material.

## Slide 47: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, líneas de flujo
CAD en máquinas eléctricas
  Si seleccionamos el botón de líneas de contorno, podemos visualizar las líneas de flujo magnético, elegir su número y su rango máximo y mínimo.
  En realidad lo que se ve es el potencia vector magnético, A.
Menú de ajuste de la líneas de fulujo
Línea de flujo magnético en los polos de un motor
Visualizar equipotenciales

## Slide 48: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, coloreado
CAD en máquinas eléctricas
  El dibujo se puede colorear en función de dos magnitudes, densidad de flujo magnético, B.
  Es muy útil para detectar puntos en que el material se esta saturando, en rojo.
Menú de selección y ajuste
Densidad de flujo en un motor

## Slide 49: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, coloreado
CAD en máquinas eléctricas
  El dibujo se puede colorear también en función de la densidad de corriente, J, amperios por milímetro cuadrado.
  Para ver si hemos asignado bien las corrientes, y para ver corrientes inducidas.
Menú de selección y ajuste
Intensidad en los bobinados un motor

## Slide 50: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, vectores
CAD en máquinas eléctricas
  En el dibujo se pueden representar vectores, de densidad de flujo magnético, B, información similar a las líneas de campo pero con la dirección. Para ver polos norte y sur.
  Los vectores se ajuntan al tamaño de la rejilla, y tiene un factor de escala seleccionable en el menú despleglable.
Menú de selección y ajuste de la escala
Polo Norte, flujo saliente
Visualizar vectores

## Slide 51: Posprocesador
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Posprocesador magnetostático, vectores
CAD en máquinas eléctricas
  Se puede representar también el vector, intensidad de campo magnético, H,
  Nos indicará donde se consume más fuerza magnetomotriz, como por ejemplo en el entrehierro de un motor
Campo muy intenso en el entrehierro
Campo muy suave, casi no visible en el hierro

## Slide 52: Magneto_armonico
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas magneto-armónicos
CAD en máquinas eléctricas
  Frecuencias mayores que 0, típicamente 50 Hz, se indicará en la definición del problema
  Aparecen corrientes inducidas en los materiales conductores
  Alguna variable de entrada y muchas de salida se convierten en magnitudes complejas, el programa entra y da los datos en rectangular, a+jb.
Magnitudes en un punto, son complejas, indicando que también son senoidales.
Definición de una corriente de 2/120º de pico, 1,414/120º eficaces

## Slide 53: Magneto_armonico
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas magneto-armónicos
CAD en máquinas eléctricas
Laminado del hierro
  En un material conductor que sea atravesado por un flujo alterno, se inducirán corrientes parásitas circulares, girando perpendiculares al flujo.
  Para dificultar la circulación de estas corrientes y por tanto para disminuir las pérdidas por las mismas el material magnético se lamina, intercalando un aislante entre lamina y lamina de chapa magnética.
  La dirección de apilación siempre a de ser perpendicular a la dirección del flujo, en los motores se apila en dirección axial.

## Slide 54: Magneto_armonico
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas magneto-armónicos
CAD en máquinas eléctricas
Espesor del laminado en mm, solo el hierro
Factor de empilado, normalmente 0,95  0,98
Laminado del hierro
  Se puede indicar como está laminado el material para que el programa nos indique las pérdidas por corrientes parásitas.
  Se debe indicar conductividad del material, dirección de laminación, espesor del laminado ferromagnético, y factor de empilado

## Slide 55: Magneto_armonico
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas magneto-armónicos
CAD en máquinas eléctricas
Ángulo si material es no lineal
Ángulo si material es lineal
Pérdidas por histéresis
  Pérdidas debidas a la remagnetización del material en cada periodo, proporcional al área encerrada por por la curva B-H
  B y H son cuasi-senoidales y el ancho del ciclo se puede representar por un desfase entre ambas magnitudes, el ángulo Φ, típicamente entre 5 y 20 º

## Slide 56: Magneto_armonico
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas magneto-armónicos
CAD en máquinas eléctricas
Diámetro del conductor
Ranura con 25 conductores de diámetro “d”
Conductores de diámetro predefinida
  Si se define un conductor de un diámetro determinado, cuando se asigna a un bloque, este sólo se llena con la sección del conductor por el número de espiras asignadas.
  El programa comprueba y da como dato el factor de relleno del material que no puede ser mayor de 100 %
Una ranura maciza con la misma corriente no tendrá las mismas pérdidas

## Slide 57: Imanes
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Propiedades de los imanes
CAD en máquinas eléctricas
Con este valor, fuerza coercitiva, se desplaza la curva B-H al 4º cuadrante
Curva de desmagnetización del imán
  Se pueden definir con permeabilidad lineal, o definiendo la curva B-H de desmagnetización.
  Los extremos de la curva B-H definen la fuerza coercitiva y el magnetismo remanente del imán
  Lo que realmente define al imán en el programa el la casilla “Coercivity”, fuerza coercitiva, que desplaza la curva B-H a la izquierda del eje.
Magnetismo remanente
Fuerza coercitiva

## Slide 58: Imanes
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Propiedades de los imanes
CAD en máquinas eléctricas
Imanes magnetizados en diferentes direcciones
Imán con característica de desmagnetización lineal
Dirección de la magnetización

## Slide 59: Circuitos
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Propiedades de los circuitos
CAD en máquinas eléctricas
Corriente asignada al circuito
Tipo de circuito serie o paralelo
  Permite asignar corrientes comunes a muchos materiales, que forman un bobinado único
  En serie permite asignar un número de vueltas de la corriente a un material, con signo para indicar la dirección del bobinado
  Los resultados de medida del circuito son los de todos los materiales asignados
Serie Paralelo
Corriente asignada al circuito

## Slide 60: Circuitos
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Propiedades de los circuitos
CAD en máquinas eléctricas
No se ha definido circuito, se ha indicado densidad de corriente en el material, llena toda la superficie, reparto uniforme
Circuito serie de varias espiras, reparto uniforme, corriente total igual al producto de número de espiras por corriente del circuito
Circuito paralelo, la suma de corriente de los dos conductores es la definida en el circuito, reparto no informe ni entre conductores
Circuito serie cableado, existe un factor de relleno, no toda el área esta llena de conductor
Circuito serie de espira única, reparto de corrientes no uniforme en la sección del conductor

## Slide 61: Circuitos
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Propiedades de los circuitos
Medidas
CAD en máquinas eléctricas
Nombre del circuito
Corriente inyectada
Flujo concatenado, producto de flujo por número de espiras
Inductancia de la bobina o circuito
Potencias disipadas en el circuitos
Caída de tensión en el circuito
Resistencia y reactancia del circuito

## Slide 62: Problemas sin límites
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas sin límites definidos
CAD en máquinas eléctricas
Límite sin definir
límite muy buen conductor magnético
Límite A = 0, aislamiento magnético
  Si interesan los flujos de dispersión o saber el flujo a una distancia importante de la fuente, los límites estándares pueden deformar este flujo.
  Esto se puede observar en las líneas de flujo de los imanes abajo representados

## Slide 63: Problemas sin límites
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas sin límites definidos
CAD en máquinas eléctricas
Simetría periódica entre semicírculos, conexión límites con infinito
Punto-centro de referencia A = 0, representa el infinito
  Se obtienen unos resultados casi exactos a tener límites infinitos, si el infinito es homogéneo y libre de fuentes de campo
  La fuente de campo debe estar aproximadamente centrada en un circulo
  Se dibuja un circulo idéntico al que rodea al objeto de estudio, con el material de contorno, y con un punto en el centro a potencial magnético A = 0
  Se define simetría periódica entre los semicírculos de ambos círculos.

## Slide 64: Problemas sin límites
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Problemas sin límites definidos
CAD en máquinas eléctricas
Líneas de campo en el infinito
Líneas de campo suave en el entorno del límite
  Ejemplo

## Slide 65: Ejemplo
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Ejemplo, campo magnético en línea trifásica
CAD en máquinas eléctricas
Conductor de fases
Línea de campo
Plano de tierra para medidas

## Slide 66: Ejemplo
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Ejemplo, imán permanente en herradura
CAD en máquinas eléctricas
Hierro al silicio
Imán
Entrehierro

## Slide 67: Ejemplo
Transparencia nº <number>
30/07/26 22:21
Ejemplo, motor brushless de imanes permanentes
CAD en máquinas eléctricas
Imanes de rotor